## Slide 1: 芯片设计和verilog入门

## Slide 2: 芯片种类
数字
  CPU，FPGA, ...
模拟
  传感器，RF, ...
功率
  IGBT，MOSFET，...

## Slide 3: 数字芯片
CMOS技术
基础部件
  三极管：PMOS，NMOS
半导体生产
画图到HDL
  最终都是三极管,组合来实现各种逻辑门
  如何连接三极管来实现希望的功能
    图灵完整

## Slide 4: HDL
Verilog，VHDL
语言支持多层次的描述
  语言都是抽象
  行为描述
  RTL描述
  gate-level
  基本上不会直接用三极管

## Slide 5: FPGA vs. ASIC
底层是可配置的逻辑模块和寄存器
同样用verilog
芯片生产后可以通过下载一个设计来实现不同的功能

## Slide 6: 常规设计方法
能够生产成三极管的描述 （synthesize)
限制允许的模式来提高设计的效率和降低测试的难度
用一个时钟
时序和组合逻辑
所有逻辑都是按照这个时钟来安排的
  设计：每个时钟周期里干什么，每件事用几个周期干完
  步骤的状态，存储的状态
  每个步骤计算什么，存什么，接什么（经常繁琐）

## Slide 7: 状态机
跟CPU/软件最大的区别：模块都是并行的
  我们的正常逻辑是串行的
状态机
  状态
  状态的转变: f(状态，输入）
  输出： f(状态，输入）
例子：红绿灯

## Slide 8: verilog
最早也是最常见的HDL
多层次描述
部分可合成
模块 module
wire, reg
assign, <=
initial, always

## Slide 9: 使用verilog工具
iverilog
vvp
gtkwave
(synthesis tools)

## Slide 10: 用verilog实现状态机
状态
  存储器：reg
状态转换
  always @(posedge clk) state <=
输出
  assign ctrl = state ...

## Slide 11: 例子：闪灯
一位状态，不停切换

## Slide 12: 例子: 红绿灯
状态：绿黄红
转换：
  根据时间来改变状态
输出
  车的信号灯的颜色
  行人道
    可以结合行人的存在或者按键

## Slide 13: 例子：CPU 1/4
回顾：CPU执行一系列的指令
用流水线来提供执行效率
每个指令用多个周期来完成
  我们要设计每个指令用几个步骤 （步骤对应的是状态）
  每个步骤里干什么
  模块：状态，存储，计算逻辑，I/O接口

## Slide 14: 例子：CPU 2/4
add t3, t2,t1指令
  1. PC=PC+4用PC去从指令内存读取指令（下一周期能用）
  2. 解析指令，读t2和t1寄存器
选择寄存器的两个输出连到加法器上
    加法器的输出连到寄存器输入
    写t3寄存器（下周期有效）
主要模块：指令内存（读），寄存器（2读1写），两个加法器，几个选择器

## Slide 15: 例子：CPU 3/4
beq t1, t2, 0x80 指令
  1. PC=PC+offset用PC去读取指令（下一周期能用）
  2. 解析指令，读t2和t1寄存器
  选择寄存器的两个输出连到加法器上，告诉它做减法
    加法器的输出连到寄存器输入
    根据结果，存offset：4或者0x80
主要模块：指令内存（读），寄存器（2读1写），加法器，加/减，存offset，几个选择器

## Slide 16: 例子：CPU 4/4
核心逻辑
  状态：读指令，执行指令
  额外存储：pc_offset
  状态转换：很简单
  控制：
    read_instr
    write_reg
    branch
    write_pc_offset
    sub
    alu2_select

## Slide 17: 例子：MMU
逻辑
  走三层页表
芯片设计
  几个周期，每个周期干什么，哪些额外状态
  瓶颈在读页表（我们先简化为每次读要一个周期）
  三个周期
    各读一下内存
    其他的逻辑根据读内存来安排