## Slide 1: RISC-V 中断处理 （interrupt handling）
2023/12/15

## Slide 2: 概括
中断是CPU的非正常跳转
  正常CPU执行指令之外的机制
中断的用处
  I/O: CPU不用靠polling去等
  Interprocessor communication
  system call
  fault
操作系统(operating system)和驱动（driver）使用

## Slide 3: Linux device driver的中断处理
可以要求处理中断：request_irq(irq_no , handler , ...)
中断处理程序 handler（）
  典型的并行处理：要注意concurrency
  读写I/O寄存器
  实际的device driver都会分两部分：top，bottom

## Slide 4: 常见的中断处理模式
纯通知
  计时器
直接I/O （PIO)
  例如：RS232/8250串口
  直接读写数据
DMA
  例如网卡
  网卡负责数据传输，中断是通知

## Slide 5: DMA: direct memory access
I/O 设备负责把数据读写到内存
不经过CPU
通过CSR来设置DMA
  简化的例子：网卡发包
    驱动把要发送的包在内存里准备好
    通过CSR告诉网卡
    网卡会用DMA去读包的信息然后发包
中断来通知DMA的完成
  驱动可以把发送好的包的信息删除
  有下一个包要发送的就让网卡用同样的方式发包

## Slide 6: RISC-V 中断模型
中断种类
控制和状态：CSRs
中断处理：中断处理程序(ISR)
从中断回来：mret 指令
其他：不同CPU状态，多层中断，中断优先级，等

## Slide 7: RISC-V中断种类
中断
  计时器，软件，外部，局部
指令执行意外 (exception/trap)
  不存在的指令，非法地址，等
  ecall,
  ebreak

## Slide 8: 中断相关状态
CSRs
  mstatus：mie（interrupt enable), mpie, mpp
  mip: mtip, msip, meip, lip0-15
  mie：mtie, msie , meie, lie0-15
  mcause: 中断的类型
  mepc: 存储的PC
  mtvec：中断处理程序的地址 (可以向量模式）

## Slide 9: 中断处理 1/2
执行完一个指令后，CPU会检测看是否要处理中断
判断标准
  (mstatus.mie && mie.mtie && mip.mtip) || exception
处理流程
  mstatus.mpie ← mstatus.mie , mstatus.mie ← 0
  mcause ← 中断类型
  mepc ← pc
  pc ← mtvec

## Slide 10: 中断处理 2/2
中断回归: mret 指令
mstatus.mie ← mstatus.mpie
pc ← mepc

## Slide 11: 计时器
两组I/O寄存器
  mtimel , mtimeh: 64位时间
  mtimecmpl , mtimecmph: 64位比较时间
mtime>=mtimecmp就会产生时间器中断
  ISR要重新设mtimecmp

## Slide 12: 模拟器实现
CSR
Zicsr 指令
模拟CLINT：计时器中断
指令执行的各种exception
检测和中断处理
mret指令
wfi指令

## Slide 13: 测试代码
li x8 , 0x11200000
auipc t4 , 0
addi t4 , t4 , 0x20
csrrw t5 , mtvec , t4
ecall
DONE:
li x5 , 10
sw x0 , 0x0(x8)
li x5 , 1
sw x0 , 0x0(x8)
ISR:
csrrs t3 , mcause , zero
csrrs t2 , mepc , zero
addi t2 , t2 , 4
csrrw t1 , mepc , t2
mret